消防单兵多媒体通信系统集中管理平台

使用手册

目录

1.	简介	3

2.	软件安装	3

2.1运行环境	3

2.2安装	3

2.3 卸载	3

3.	界面说明	5

3.2播放窗口	6

4.	系统配置	7

4.1属性配置	7

4.1.1.	区域添加、修改、删除	7

4.1.2.	手动添加	7

4.1.3.	在线设备侦测	8

4.1.4.	前端设备本地参数设置管理	8

4.2录像策略配置	8

4.3报警联动预案配置	9

4.4 用户管理	9

4.5本地配置	10

4.6远程配置	11

4.6.1远程配置界面	11

4.6.2音视频配置	13

4.6.2.1 基本设置	13

4.6.2.2高级设置	15

4.6.2.3音频设置	15

4.6.3网络设置	16

4.6.3.1 IP设置	16

4.6.3.2 端口设置	16

4.6.3.3 DDNS(动态域名)设置	17

4.6.3.4 FTP设置	17

4.6.3.5 SMTP设置	17

4.6.4日期/时间设置	18

4.6.5移动侦测	18

4.6.6隐私遮蔽	19

4.6.7报警配置	20

4.6.8 SD卡管理	20

4.6.9 存储设置	21

4.6.10用户管理	21

4.6.11设备维护	22

4.6.11.1升级	22

4.6.11.2 日志查询	22

4.7云台控制	23

4.7.1基本操作说明	24

4.7. 2球机功能设置说明	25

5.	远程列表	26

5.1登录远程设备：	26

5.2注册P2P账号：	26

5.3修改设备：	27

6.	实时监控	28

6.1观看视频	28

6.2云台控制	28

6.3手动抓图和录像	29

6.4图像局部放大	29

7.	电子地图	30

7.1电子地图配置	30

7.2电子地图预览	30

8.	录像回放	31

8.1回放界面介绍	31

8.2录像检索	31

8.3回放控制	32

9.	日志查询	33

10.	广播功能：	34

11.	附录一、常见问题	35

# 简介

消防单兵多媒体通信系统集中管理平台采用分布式的系统构架，C/S体系结构，基于TCP/IP网络平台。目前该监控管理软件能够管理网络视频设备，支持电子地图、语音广播。界面简洁、操作方便。预览、查询、录像、报警回放、PTZ、远程P2P监看等功能齐全。

# 软件安装

## 2.1运行环境

- 操作系统：推荐使用Microsoft Windows XP SP3(以安装DirectX9.0C或更高)

- 网络协议： TCP/IP

- 客户端PC：CPU: Intel Core 2 Qx6700 主频3.0GHZ(或以上)

显卡：128MRAM（或以上）硬件支持DirectX 9.0C(或以上)

硬盘：80GB（或以上）

内存：1G（或以上）

## 2.2安装

打开管理软件的文件夹，运行（双击鼠标左键）安装程序文件，出现安装对话框并根据安装工具的提示进行安装：

点击“Next”，选择语言(可选中文、英文)：

注意：Chinese 为安装中文版， English 为安装英文版

点击“Next”，选择您的安装位置，如需更改，点击“浏览”按钮

点击“Install”进行安装，

安装完成，点击完成退出。

在桌面生成一个快捷键

祝贺您，您已经成功安装了消防单兵多媒体通信系统集中管理平台。请进入接下的章节，查看如何使用消防单兵多媒体通信系统集中管理平台。

注意：在WIN7系统下安装运行时，请以管理员身份进行软件安装和运行；

右键点击图标，选择“以管理员身份运行（A）”

## 2.3 卸载

如果计算机上曾经安装过消防单兵多媒体通信系统集中管理平台，请先卸载后再执行新的安装。

执行开始程序→消防单兵多媒体通信系统集中管理平台，点击“Uninstall”，开始卸载消防单兵多媒体通信系统集中管理平台。

点击“Next”按钮，开始卸载

点击“Finish”按钮，卸载操作完成。

# 界面说明

软件完成后双击监控平台图标，出现提示窗口

出现登录画面，第一次登录时须注册一个用户，注册的用户为系统管理员，具备系统的所有权限，先设置用户名及密码（如：用户名：admin ，密码：admin），点击登录按钮进入主界面。

3.1主菜单项说明

系统配置：设置系统配置信息

用户管理：添加、删除用户，设置用户权限等。

日志查询：查询日志信息。

录像策略配置：管理录像策略。

录像策略配置：管理录像策略。

IRCUT设置：设置IR-CUT。

帮助：打开帮助文件。

语音广播：设置广播。

## 3.2播放窗口

| 序号 | 按钮名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关闭 | 关闭当前的通道 |
| 2 | 拍照 | 抓拍当前通道中的图像。 |
| 3 | 录像 | 录制当前通道中的视频（手动录像按钮）。 |
| 4 | 音频 | 当前通道音频的打开和关闭 |
| 5 | 对讲 | 语音对讲 |
| 6 | 缩小 | 局部缩小 |
| 7 | 放大 | 局部放大 |
| 8 | 广播 | 打开广播 |

# 系统配置

## 4.1属性配置

在设备列表中选中设备，点击右键，选择“属性配置”

### 区域添加、修改、删除

右键点击根区域结点，在弹出的菜单中选择“添加区域“，填写区域名称，然后按确定完成区域的添加

注意：右键点击区域，【删除结点】、【修改名称】可以对该区域进行删除和名称修改

### 手动添加

点击菜单栏上的“配置管理”，打开“设备管理”窗口，然后右击区域选择【新增视频设备】下的子菜单“添加设备”，如下图。

第一步：打开添加设备窗口。

第二步：填写设备名称、类型以及IP等相关信息。填写完成后单击确认添加。

第三步：添加成功后返回到主窗口，此时可以双击设备浏览中的通道观看视频。

设备名称：可以随意填写，只是作为设备标示符。

设备IP：需要连接的视频服务器的IP地址。

端口号：默认为554

Http端口：默认为80

用户名：默认为admin

密码：默认为admin

### 在线设备侦测

1“查找设备”，将自动搜索到在线的网络摄像机。

2. 勾选序号前面的复选框，勾选需要添加的设备，点击【选择在线设备】按钮进行选择确认

### 前端设备本地参数设置管理

点击【设备列表】中的设备，点击右键，选择打开网页，进行设备参数管理。

## 4.2录像策略配置

录像策略配置主要应用于配置自动录像时间段，您可以根据自己的实际情况配置不同的录制时间段，具体配置方法如下：

第一步：在控制面板界面点击“录像策略配置”。

第二步：根据自己的实际情况进行设置自动录像的时间段。

第三步：点击“修改”。

第三步：时间表关联摄像头：在设备列表中，选中要配置的设备，点击通道右键，选择“属性配置”，在“录像策略”下拉列表中选择刚才设置好的存储策略。

## 4.3报警联动预案配置

报警联动提供多种报警提示选择方法，具体设置如下：

第一步：在控制面板界面点击“报警策略配置”。

策略名称：可以对该策略名称进行修改，

声音提示：发生报警时，播放报警声音，持续时间可选（范围：5~1200s）。。

录像：触发报警时摄像机进行录像，录像时长可选（范围：5~1200s）

弹出视频：配置此项后，触发报警时会弹出报警窗口画面。

图像抓拍：配置后，触发报警时会抓拍图像。

## 4.4 用户管理

进入“控制面板”的【用户管理】，弹出管理界面，此时您可以根据您的实际情况进行添加或删除指定的用户，而且还可以对指定的用户实行权限管理，如图所示。

点击[添加用户]弹出如下对话框：  进行相关操作

注：

- 添加用户 ，为用户选择相应的权限

- 权限解释：

设备管理： 可以修改设备参数

录像策略配置：录像时间表更改的权限

云台控制：控制云台的权限

电子地图：地图添加修改删除的权限

系统参数：系统参数设置的权限

报警策略配置：联动预案配置修改的权限

- 修改密码

输入旧密码、新密码，点击“修改密码”。

## 4.5本地配置

监控平台支持用户定义不同的储存目录，点击控制面板“系统配置”，打开【参数】窗口进入相关操作。

路径配置：配置图像抓拍的路径。

软件配置：可以对开机自动运行、恢复上次预览布局、取消自动登录进行配置。

录像配置：用于设置录制视频储存的路径，可以多选，若多选磁盘，监控平台则会自动从剩余空间最大磁盘开始录制，默认空间剩余不足1024M时自动录制到下一个磁盘。

磁盘满操作：可选停止录像和智能删除最早的文件。

录像切换时间：设置每个录制的视频文件时间长短。（范围：10-60分钟）

报警声音：点选择移动侦测和报警输入的声音文件。

## 4.6远程配置

### 4.6.1远程配置界面

如下图：选择一台设备，右键点击打开网页，进行远程配置。

输入用户名、密码：

登录成功后现实主页面：

### 4.6.2音视频配置

#### 4.6.2.1 基本设置

点击左菜单的参数设置，出现以下界面（默认是基本设置界面）：

设备名称:网络摄像机的名称

码流类型:分为Single(单码流)，Dual(双码流) ，Tri-Stream(三码流)

编码方式：

单码流:（H.264、JPEG）、

双码流选择：H.264+JPEG、H.264+ H.264

三码流选择：H.264（720）+H.264(D1)+JPEG（QVGA）

Resolution(分辨率):

单码流选择：

双码流选择

三码流选择：

视频流设置（选择不同的视频流类型出现不同的设置界面）（如下图，以单码流为例）：

帧率：可选25---1帧

比特率： 64kbps-12000kbps

变（定）码率：可以选CBR（定码率）或VBR（变码率）。

OSD设置:可以设置预览时OSD显示日期格式和位置以及文本信息的内容和位置。

日期格式： 年/月/日、月/日/年、日/月/年。

日期位置：左上、左下

视频制式：可选NTSC、PAL

镜像：关闭、水平、垂直、水平和垂直

### 4.6.2.2高级设置

点击左上角菜单中“高级”，出现下图所示界面：

这一部分可以设置图像的亮度、对比度、饱和度、锐度、背光补偿、背光量、闪烁控制、光圈模式、光圈打开量、Ircut模式、黑白->亮度、Ircut转换时间、电子快门、自动增益、数字降噪。

背光补偿：背光补偿也称逆光补偿,可以有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。在某些应用场合，视场中可能包含一个很亮的背景区域，如逆光环境下的门窗等，而被观察的主体则处于亮场的包围之中，画面一片昏暗，无层次。此时，需要引入逆光补偿功能。

闪烁控制：默认是50HZ。

光圈模式：光圈控制、自动光圈

光圈打开量：选择光圈模式为光圈控制时的光圈打开量；可以设置为：100%、80%、60%、40%、20%

低照度设置：可以通过设置最大曝光时间、打开自动增益和3D降噪功能来提高低照效果；

IR-CUT模式：LDR模式---外部红外触发；视频自动模式---视频算法根据当前光线强弱自动转换；彩色模式---固定彩色；黑白模式---固定黑白。

彩转黑：设置彩转黑的灵敏度，分高、中、低三个等级。

电子快门：最大可设为1/5

IR-CUT切换时间：设置从触发到IR-CUT切换的时间，默认为3秒。

增益控制：从0---255

数字降噪：从0---255

白平衡：自动、手动模式，默认自动。选手动后红、绿、蓝增益变成可调。范围是0---255

### 4.6.2.3音频设置

点击左上角“音频”栏，出现下图所示界面：

该界面可以设置音频输入（包括有源输入和Mic输入）和输入音量。

#### 4.6.3网络设置

#### 4.6.3.1 IP设置

点击右上方的“网络参数”栏，出现下图所示界面：

在本界面可以设置设备的网络属性，包括IP地址、子网掩码、默认网关和首选域名服务器。

#### 4.6.3.2 端口设置

点击 “端口”栏，出现下图所示界面：

设备网络端口： 可设置http端口（默认80端口）、RTSP端口（默认554端口）、手机端口（默认4000端口）；假如修改http端口为8080，则重新登录IE界面时，需在后面添加端口号，形如http://192.168.1.168:8080

UPNP设置：该设置可以自动映射设备的http端口、RTSP端口、手机端口（UPNP映射的端口值范围需在1024-65535之间），需要路由器端也打开UPNP功能；

例如：RTSP端口设置为2000，Http端口设置为5000，修改按确定后，路由器端会自动添加一条端口映射，RTSP的外部端口也是2000，IE界面上Http的内部端口变为5000；在UPNP栏设置Http外端口为6000，点击添加按钮即可自动添加一条端口映射；

#### 4.6.3.3 DDNS(动态域名)设置

点击 “DDNS”栏，出现下图所示界面：

设置步骤：

- 启用DDNS：勾选“使能DDNS”。

- 选择DDNS类型

DDNS类型：支持花生壳Oray、3322.org、tzo、dyndns这四个域名服务。

3.输入DDNS账号和密码

域名：申请到的动态域名

DDNS账号和密码：申请DDNS的账号和密码。

使用花生壳域名，当域名连接成功后，界面中的域名栏、状态和服务类型会有显示

#### 4.6.3.4 FTP设置

点击 “FTP”栏，出现下图所示界面：

FTP服务设置，此功能配合报警功能使用，可以将报警时抓拍的图片或报警录像通过网络上传到FTP服务器上。

FTP 服务器：输入FTP服务器地址           端口：FTP服务端口，默认21

用户名：访问FTP服务的用户名             密码：访问FTP服务的密码

存储路径：相对路径（相对FTP服务器根目录的路径，假如FTP服务器根目录为E:\FTP\Share，存储路径设置为test，则上传文件所在的目录为E:\FTP\Share\test）

#### 4.6.3.5 SMTP设置

点击 “SMTP”栏，出现下图所示界面：

SMTP服务：邮件服务设置，此功能配合报警功能使用，可以将报警时抓拍的图片通过网络上传到邮件服务器上。

用户名：发件邮箱的用户名	          密码：发件邮箱的密码

发送地址：发件邮箱地址           SMTP服务器：输入邮件服务器地址

收件地址：接收邮件地址

FTP服务：

#### 4.6.4日期/时间设置

点击右上角的“日期/时间”图标，出现下图所示界面：

设备时间：网络摄像机系统的日期和时间。

时间设置：分为手动设置、与电脑的时间同步或与SNTP服务器同步三种模式。

SNTP同步：时间服务器地址（域名或者IP）、选择时区。

#### 4.6.5移动侦测

点击右上角的“移动侦测”图标，出现下图所示界面：

当鼠标光标移到视频区域时，会自动选择一个小区域，点击选择该小区域，再次点击则取消该小区域的选择，整个画面可以分为12个小区域。

选择所有:选择所有的小区域。

清除所有：清除所有的小区域。

还原：还原为原来保存过的移动侦测区域。

灵敏度:移动侦测灵敏度，可以设置成高、中、低,也可以自定义设置成某一值（范围：0-99，数值越大灵敏度越高）。

#### 4.6.6隐私遮蔽

点击右上角的“视频遮挡”图标，出现下图所示界面：

按鼠标左键在视频窗口中选择隐私遮蔽区域，可以划定三个隐私区域，点击确认即可保存所选区域。

#### 4.6.7报警配置

点击右上角的“报警设置”图标，出现下图所示界面：

勾选开启报警。

报警持续时间：（10 秒、30秒（默认）、1 分钟、5 分钟、10 分钟、一直有效）

报警触发：报警触发的类型；（包括移动侦测、网络断线、外部触发）

报警联动：设备报警时的联动响应，包括通过FTP或SMTP上传报警视频或图片、报警录像的存储格式和存储位置、报警时播放声音的设置。

#### 4.6.8 SD卡管理

点击右下角的“SD卡管理”图标，出现下图所示界面：

如果设备已经插入了SD卡，并且可以识别到SD卡，界面上就可以显示出SD卡中的文件和SD卡的剩余容量以及使用容量信息状态，并列出SD卡中的录像文件，可对录像文件进行下载、删除操作；同时还可以对SD卡进行格式化和卸载操作。

#### 4.6.9 存储设置

按照设定的时间表来进行录像存储；可以设置FTP上传录像；存储录像到SD/MMAC中。

点击右下角的“存储设置”按钮，进入参数设置界面：

存储格式：AVI格式。

时间表有效期：设置一个固定值（默认为52周）或一直有效

设置时间表：可以选择周一到周日中不同的时间段来进行录像。

#### 4.6.10用户管理

点击右下角的“用户管理”按钮，进入参数设置界面：

说明：系统默认的管理用户是admin，密码：admin，通过此功能可以添加、管理用户。输入用户名、密码、选择权限，点击OK即可以添加用户。（权限包括管理员、普通用户、来宾；管理员可以修改参数，普通用户可以修改参数但不能添加管理用户，来宾只能看视频预览不能修改参数）

编辑：修改一个用户的登录密码或权限。

删除：删除一个已建立的用户。

### 4.6.11设备维护

设备维护包含“管理”和“日志”，各界面和功能如下所述。

#### 4.6.11.1升级

此界面可以看到设备固件版本信息、OCX控件版本信息。版本信息下给出了当前系统的固件版本和软件版本。

点击“浏览”可选择升级文件，点“升级”完成对设备固件的升级。固件升级是用户通过IE等浏览器程序对设备进行升级的接口，通过该功能用户可方便的对设备文件系统进行升级，操作方法是：先通过“浏览”选定正确的升级包文件，再单击升级系统将自动完成系统的升级并自动重启。

点“重启”设备会重新启动。

点“默认值”系统会重启清除所有用户自定义设置，将设备设置还原到出厂设置。

说明：文件系统是操作系统用于明确磁盘或分区上的文件的方法和数据结构；即在磁盘上组织文件的方法。也指用于存储文件的磁盘或分区，或文件系统种类。操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构称为文件管理系统，简称文件系统。

注意：在升级过程中，请勿拔掉电源和网线！！

#### 4.6.11.2 日志查询

查看日志信息，点击“日志”栏，如图所示：

可以查询系统登录记录、参数设置记录、报警记录等。

点击【设备维护】图标，再点击【升级】图标，如下图所示：

#### 4.7云台控制

在实时预览界面右边，有云台设置界面：

具体的参数设置有：

PTZ协议：Pelco-P、Pelco-D

波特率：（1200、2400、4800、9600、19200）bits/s

通过IE控制云台时，设备的PTZ协议和波特率需与云台的一致；

：云台控制方向盘。：减小和放大预览成像。

：减小和增大焦距按钮。：减小和放大光圈按钮。

自动翻转

当球机俯仰向下转动到达垂直位置时，球机水平进行180度旋转，将球机的方向调转180度。在翻转状态下，继续发送俯仰向下命令，球机会将俯仰向上抬起，当球机收到俯仰停止命令后结束翻转状态，回到正常状态。此功能用于当球机跟踪移动物体直接通过球机下面时能够连续跟踪。

预设点

球机PTZ的任意位置都可以被保存起来，方便以后再次回到这个位置，我们称为预置位（预先设置的位置）。预置位可以被设置、调用、删除。此功能用于使球机快速运行到某个位置。

守望点

守望位就是球机在一段时间内没有操作后，运行预先定义好的1号预置位。

区域扫描

球机在一定范围内以一定的速度水平运行，俯仰保持不动。扫描可以设置起点和终点。

自动巡航

巡游是指球机在运行过程中循环调用事先定义的预置位。 一次最多可以连续调用16个预置位。

花样扫描

球机在PTZ每个方向上的任何运行动作所构成的轨迹都可以被保存，叫作花样扫描。在花样扫描中，可以保存云台的上、下、左、右动作和变倍的远、近动作，还可以保存预置位的调用动作。此功能可以记录并模拟操作员的一段操作过程。

##### 4.7.1基本操作说明

通电检测

当通电后，球机会对水平、垂直、变倍等多项性能进行检测，自检正常后，球机回到初始位置。

功能说明

云台功能（PAN AND TILT FUNCTIONS）

| 控制方式 | 水 平 | 俯 仰 |
| --- | --- | --- |
| 可调速度 | 0.1~400度/秒,依靠操纵杆的位置 | 0.1~120度/秒,依靠操纵杆的位置 |
| 预置速度 | 400度/秒 | 120度/秒 |

在成比例改变云台的速度模式下，云台的速度将根据镜头的变倍成比例改变。云台速度将会随镜头的变倍加深逐渐变慢。这样使图像在云台快速移动中也能在监视器中保持清楚。在镜头变倍最大时云台的速度会变成0.1度/秒。

预置功能（PRESET FUNCTIONS）

球形摄像机有128个预置位，预置号是从1~128。

预置号70、71、72、73、75、76、77、78、80、81、82、83、85、86、87、88、90、91、92、93、95、98、99是固定命令，你将不能去对这二十个预置位进行编程。

自动巡航（Auto Tour）

本球机有4条自动巡航线路，每条线路可以设置16个巡航点位，第一条巡航线路的巡航点位对应于1~16号预置位，第二条对应于17~32号预置点，第三条对应于33~48号预置位，第四条对应于49~64号预置位。

区域扫描（Autopan）

球机可以在人为设置的起点和终点之间往复运动。

花样（PATTERN）

球机有4个花样扫描行程，每个行程包含最长三分钟时段的状态记忆容量。

守望位（Home）

当球机没有收到任何控制命令的时间超过设置的时间，球机将会返回到1号预置位的操作。

基本功能操作

| 操作 | 如何控制 |
| --- | --- |
| 云台控制（PAN AND TILT） | 点击上下和左右按钮，云台将向指定的方向移动一下，长按某个按钮，云台将向指定的方向一直移动，直到松开按钮； |
| 区域扫描（Area Scan） | 设置： 选择你要设置的区域扫描线路号（1~4），将球机运动到你希望的起点位置，点击“起点设置”，再通过左右按钮，将球机运动到你希望的终点位置，点击“终点设置”； 调用： 选择你要运行的区域扫描线路号（1~4），点击“运行”按钮，球机将在起点和终点之间来回扫描。 |
| 焦距拉近（ZOOM OUT） | 点击或者长按“ZOOM—”，焦距将拉近； |
| 焦距拉近（ZOOM IN） | 点击或者长按“ZOOM+”，焦距将拉远； |
| 预置位(PRESETS) | 1．设置预置位时，在下拉框中选择预置位号，点击“添加”； 2．调用预置位时，在下拉框中选择预置位号，点击“调用”； 3．删除预置位时，在下拉框中选择预置位号，点击“删除”； |
| 花样(PATTERN) | 设置花样时，在下拉框中选择花样号，点击“设置”，操作球机运动1~3分钟，再点击“保存”，即完成设置； 调用花样时，在下拉框中选择花样号，点击“运行”，球机将运行花样扫描。 |
| 自动扫描（AutoScan） | 点击“自动”按钮，球机360度自动扫描； |
| 自动巡航（Auto Tours） | 选择巡航线路号，点击“启动巡航线路”； |

##### 4.7. 2球机功能设置说明

球机功能调用设置

花样扫描路径设置

花样扫描功能在球机内可以设置四条花样扫描轨迹，每条轨迹提供最大三分钟时长的路径记忆，具体设置方法如下：

花样扫描路径设置：

在下拉框中选择要设置的花样扫描路径号（1~4），点击“设置”开始设置，球机处于时段为3分钟的记忆状态，这时候任意操作球机动作，这些动作的参数都会被记录下来。

保存花样扫描路径：

点击“保存”,就可以将上述操作过程中球机的各种状态记忆在内部芯片中。

调用花样扫描：

在下拉框中选择要运行的花样扫描路径号，点击运行即可。

自动巡航设置

自动巡航的设置

自动巡航是通过调用球机预先设置好的位置位逐个进行巡视，这些位置范围可以是1-64号预置位，本机支持4条巡航线路，每条巡航线路对应16个预置位，第一条：1—16号预置位；第二条：17—32号预置位；第三条：33—48号预置位；第四条：49—64号预置位。首先按照预置位设置方法设置好相应预置位，每个巡航点位停留时间系统固定设置为6秒钟。

自动巡航的调用

在下拉框中选择要调用的巡航线路号，点击“启动巡航线路”即可。

区域扫描设置

区域扫描是一种让球机在两点之间往复运行的操作，我们可以通过此功能对一些重点区域进行监控。

线路扫描的设置：

本球机区域扫描共有4条，每条可以单独设置起始位置及终点位置。

设置时首先将球机转至扫描线路的起始位置，然后点击“起点设置”，此时就已经将起始位置保存在球机内。接着将球机旋转至扫描线路的终点，再点击“终点设置”，就可将这条路径的终点保存起来。

区域扫描的调用：

线路扫描调用方法：在下拉框中选择线路号（1~4），点击“运行”，就可以对选择线路扫描路径进行调用。球机将按照上面设置的起点到终点，以从左往右的方向扫描。

设置球机速度

拉动速度设置的滑动条，来设置云台的运动速度，1是最慢，63是最快。

守望位功能开关

打开守望位功能：

点击“打开”按钮，守望功能将打开；

关闭守望位功能：

点击“关闭”按钮，关闭守望位功能。

注：本球机的守望位为1号预置位。

PTZ协议和RS485波特率设置：

本球机的PTZ协议是，Pelco-D，波特率是：2400bits/s，在下拉框中选择相应的值，点击“确认”按钮，保存设置。

备注：在PTZ操作之前，一定要确保PTZ协议是Pelco-D和波特率是2400bits/s；否则，球机不会动作。选择好PTZ协议和波特率，一定要记得保存，否则本次设置不会生效。

# 远程列表

### 5.1登录远程设备：

输入P2P用户名、密码，可选择自动登录、记住密码。可以用新注册的用户名方式管理多个设备，也可以以某一个P2P账号登陆进行管理。

### 5.2注册P2P账号：

点击“注册”按钮，输入用户名、密码、电子邮箱；用户名可自己命名。

点击“注销”可退出登陆

### 5.3修改设备：

在列表中选中设备，点击右键，可以对设备名称进行修改，也可删除设备。

# 实时监控

点击右侧【设备列表】菜单，显示设备列表，如下图：

## 6.1观看视频

- 自由浏览模式：

双击通道播放：

选择视频浏览区中的某个播放窗口，双击设备树中的一个通道，该通道就会在播放窗口中进行播放

右键菜单播放：

选择视频浏览区中的某个播放窗口，右键设备树中的一个通道，选择“打开预览”，该通道就会在播放窗口中进行播放

拖动通道播放：

选择设备树中的某个通道，按住鼠标不放，拖动到浏览区中的某个播放窗口，该通道就会在播放窗口中进行播放

- 分组轮询播放

开始轮询

点击实时播放面板功能按钮栏中的     图标 切换播放模式到 “轮询浏览模式”，软件即按分组列表中的排序依次轮询已设定为允许轮询的所有分组。

暂停/恢复轮询

点击实时播放面板功能按钮中的   图标即【暂停轮询】，软件将暂停轮询，暂停之后该图标将变为     图标即【恢复轮询】，再次单击该按钮软件将恢复分组轮询。

结束轮询

点击 【播放模式】后选择【自由浏览模式】，软件将结束轮询。

## 6.2云台控制

点击右侧的【云台方向控制】菜单条，显示云台方向控制（如图1）

可以设置云台的速度、云台控制方向盘、放大与缩小、聚焦调节和光圈调节（这两个功能需设备端支持）

点击上图下方的三角形按钮，切换到云台控制的另一个界面(如图2)

这个界面可以设置预置点、花样扫描、自动巡航、区域扫描。

预置点：预置点设置，删除，调用

花样扫描：花样扫描设置，运行

自动巡航：自动巡航运行

区域扫描：区域扫描设置，运行

注：以上所有控制，必须设备支持才能生效

## 6.3手动抓图和录像

手动抓图

窗口标题抓图

选中需要操作的画面，点击播放窗口的标题栏中的“”【抓图】，可直接抓取当前窗口的画面。

注：在网络环境较差，播放画面有丢帧情况下会出现抓图失败的情况。

手动录像

窗口标题录像

选中需要操作的画面，点击播放窗口的标题栏中的“”【录像】，当前画面开始录像。此时该录像按钮变为“”，再次点击可停止录像。同时画面将会有红色的Rec提示

## 6.4图像局部放大

选中需要操作的画面，在视频预览窗口中点击按钮或通过滑动鼠标的滑轮都可以实现局部放大功能。

# 电子地图

选择进入电子地图配置与管理页面

## 7.1电子地图配置

对电子地图进行配置，需点击      图标即【地图编辑】，配置完成之后需要点击该按钮退出编辑状态。

- 添加地图

右键“地图列表”，选择“添加地图”，在弹出的对话框中，点击“浏览”查找本地PC机上的图片文件，输入地图名称，点击保存。

- 添加子地图

右键地图结点,点击“添加子地图”，在弹出的对话框中，点击“浏览”查找本地PC机上的图片文件，输入地图名称，点击保存。

- 更改地图

右键地图结点,点击“修改地图”，可以对地图的名称或者图片进行修改 。

- 删除地图

右键地图结点，在弹出的对话框中，确认删除地图。

- 添加点位

在添加完地图之后，在设备区的列表树中选择需要添加的摄像头并拖动到地图的合适位置作为点位。

- 修改点位属性

右键点位，在弹出的对话框中选择合适的点位图标，设置点位名称和修改字体颜色，点击确定保存。

- 删除通道

右键点位，选择【删除点位】。

## 7.2电子地图预览

在非编辑状态下，双击点位图标，点位画面会直接出现在地图中。

# 录像回放

## 8.1回放界面介绍

在系统标签栏中选择回放，进入回放界面

## 8.2录像检索

第一步：选择要回放的窗口，在设备树中选择希望回放的通道。

第二步：选择录像文件类型和选择需要检索的磁盘。

第三步：选择检索日期。

第四步：点击              图标进行录像文件的检索，时间轴将显示具有录像的时间段，若该时间段内存在录像，时间轴显示为蓝色（报警录像显示为红色）。

如果该通道该天存在录像文件，则从当天最早存在录像文件的时间点开始回放。

第五步：通过鼠标在时间轴上移动，时间轴面板将显示当前位置的时间点，点击可以进行录。像定位，点击时间轴中的放大缩小按钮      可以放大或者缩小时间轴显示比例，当时间轴进行放大后，鼠标选中时间轴拖动，将改变时间轴的显示时间。

注意：软件支持四路回放。

## 8.3回放控制

回放控制栏说明如下：

| 按钮 | 功能 |  | 按钮 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 打开/关闭声音 |  |  | 音量调节 |
|  | 播放按钮 |  |  | 暂停按钮 |
|  | 停止按钮 |  |  | 单帧回放 |
|  | 录像剪辑 |  |  | 图片抓拍 |
|  | 回放速度调节 |  |  | 全停菜单 |
|  | 一 四画面分割 |  |  | 全屏显示 |

# 日志查询

进入菜单栏上的【工具】菜单并点击【日志查询】，弹出管理界面，设定指定的日志时间段查询，然后查看指定的日志信息，可以指定查询某台设备的日志，如图下图所示。

# 广播功能：

消防单兵多媒体通信系统集中管理平台支持语音广播，语音广播是指服务台向设备喊话，如需要打开语音广播功能，请按以下步骤操作：

第一步：在控制面板中点击“语音广播”菜单。打开语音广播设置界面，如下图：

第二步：添加需要广播的设备，可单独选中添加，也可全部添加，如下图：

第三步：返回主预览，通过点击图标可以打开、关闭广播功能。

# 附录一、常见问题

- PC套件连接视频失败！

可能原因：IP或域名填写错误

解决办法：检查PC套件中配置的IP地址或域名是否正确。

可能原因：网路不通

解决办法：使用PC机上的DOS功能进行Ping，查看是否可以ping通视频服务器。

- 无法控制云台！

可能原因：云台参数设置错误

解决办法：登陆DVS服务器使用WEB上的云台控制进行控制，若无法控制，则说明参数错误。

- 报警时没有地图提示！

可能原因：没有在【报警联动设置】中选择【地图提示】

解决办法：进入【配置管理】(【联动预案配置】(选择【电子地图】。

- 报警时没有报警提示音！

可能原因：没有在报警联动中设置报警声

解决办法：进入【预案配置管理】(【播放声音】(【浏览文件】